## Slide 1
不是再多一个健康看板 而是让异常有人处理
规则先行 · 三端同源 · 可见降级 本地比赛 Demo · 2026.07
CareBand v0.2 · 智护环

## Slide 2
02
照护缺口不在数据采集，而在谁来行动
今天：数据到达，却没有闭环
穿戴设备给出步数、心率和睡眠；事件散落在按钮、语音与人工记录。护工、家属和机构看到的不是同一套证据。
CareBand：把信号变成可追溯动作
每日聚合与规范事件先进入规则引擎，再形成任务和三端摘要；处理完成后解决关联事件，风险重新计算。

## Slide 3
1 输入先标准化
Apple Health / CSV → DailySnapshot 缺失值保持 null；质量统一为 0–100
2 所有事件进入同一契约
sos / fall / voice / medication / location / device_status / manual_note
03
一条可信链路，四层责任清晰
3 规则引擎唯一决定 risk_level
服务器重建档案、当天快照、排除当天的七日基线与 24 小时有效事件
4 Agent 摘要 → Schema → 三端；失败则明确 fallback

## Slide 4
04
陈伯的一次异常，必须成为可追溯任务
每日聚合
主动反馈
人工闭环
“我有点头晕”
规则升为 high_risk 生成高优先级护工任务
活动与睡眠偏离
晚药仍未确认 只用每日聚合，不上传原始 XML
接单 → 查看 → 完成
解决关联事件 家属与机构同步同一结果

## Slide 5
05
AI 负责解释，不负责决定风险
规则引擎：不可越过的安全边界
客户端不能上传 risk_result。SOS 直接 urgent；头晕 + 晚药未确认为 high_risk；数据不足绝不等于稳定。
Agent：解释、分发、建议人工跟进
风险等级、分数和理由必须与规则完全一致。JSON Schema、固定免责声明和禁止诊断/处方校验失败时重试一次，再进入确定性 Mock。

## Slide 6
06
同一次已验证输出，服务三个不同角色
护工 证据 + 优先级 下一步现场动作
家属 克制的安心摘要 只显示必要跟进
机构 风险队列 + 闭环 团队测试数据隔离

## Slide 7
07
当前证据：主链路已经有自动验收
后端测试通过
固件状态机通过 ESP32-S3 编译成功
前端测试通过
49 / 49
64 / 64
11 / 11
本地自动测试 · 2026-07-11
覆盖规则、迁移、事件闭环、CSV 幂等、Agent Schema / SSE / fallback、三端数据换算与机构指标隔离。

## Slide 8
08
下一步只补真实证据，不再扩写功能
现在已可演示
本地前后端 规则 + Agent fallback 真实 CSV 导入 三端任务闭环
需要用户补齐
刷新阿里模型凭据 连接 ESP32 与 COM 口 完成三次实体按键验收
进入真实场景前
护工 / 家属 / 机构访谈 分项录音同意 工作人员封闭测试 正式隐私复核
硬件与凭据
软件闭环
场景与合规

## Slide 9
下一步：把闭环 带进真实场景
先工作人员 / 志愿者
再评估真实长者试戴
全程非医疗诊断
CareBand v0.2